Boletim Técnico

Dispersante e Antiespumante– Dupla ação

Degomax 260 é um dispersante e atua também como antiespumante, biodegradável, de dupla ação  e utilizado em processos  dinâmicos e estáticos para eliminar as espumas geradas pela agitação ou fermentação.

Composição: O Degomax 260 é  obtido de ésteres de alto peso molecular,  poliglicóis  e aditivado para manter a  sua eficiência  durante e após o processo.

Propriedades: O Degomax 260 é um  dispersante  de  baixa viscosidade (copo Ford nº 5 de  450 – 470 cSt), densidade de 0,92 – 0,96 g/cm³.

Benefícios: O Degomax 260 é um dispersante e atua como antiespumante, dupla ação e de fácil aplicação, não precisa de nenhum pré-preparo, basta adicionar  diretamente  no sistema antes e durante a operação. O Degomax 260 é quimicamente inerte a grande maioria dos líquidos geradores de espuma.

Aplicação: O Degomax 260 é  dispersante de dupla ação, recomendado para  inibir  e eliminar  espumas no inicio do processo de  fermentação, tintas, soluções  poliméricas, óleos de corte, sintético, tratamentos de efluentes e de resíduos, destilação, processos petroquímicos, etc.

Modo de Usar: O Degomax 260 deve ser aplicado na faixa de  5  a 20 ppm sobre o volume do sistema em processo de agitação ou estático. Para acertar o percentual adequado recomenda-se fazer teste pratico no meio formador de espuma.

Rendimento: O Degomax 260  é um dispersante  de  composição ajustada para  eliminar as espumas em  repetidos ciclos de processos ou na alimentação de dornas para fermentação.

Diluentes: O Degomax 260  deve ser aplicado conforme recebido, não recomendamos  diluir o produto antes da aplicação, sob pena de perder a  sua eficiência.

Armazenamento: O Degomax 260  deve ser armazenado em um local coberto.

Embalagem: O Degomax 260  é fornecido em tambor de 200 litros,  ou container de 1000 litros ou a granel conforme interesse.

Validade: 12 meses a partir da fabricação.

# Text boxes

DAJAC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ÓLEO VEGETAL LTDA.

www.dajac.com.br  - dajac@dajac.com.br

TEL: 11-3993-3153 – 11-3977-3153

Av. Elísio Teixeira Leite, 660 – Freguesia do Ó - CEP:02801-000 – São Paulo/SP