INIBIDOR de  FERRUGEM

Degomax 500 (antiferrugem/lubrificante)

Composição: O Degomax 500 é um éster de acido graxo obtido pela polimerização de matérias primas  renováveis, espessados com nanopartículas,  alcalinizantes, estabilizantes e fragrância. O Degomax 500 substitui os produtos inflamáveis derivados do   petróleo.  Prazo de validade  do produto de  01 ano após a  fabricação.

Propriedades: Líquido  amarelo de baixa viscosidade, biodegradável,  densidade  de 0,90 – 0,92 g/cm³ e  Viscosidade Copo Ford nº 2 de  58-60 cSt.

Embalagens: Bombonas de  20 e 50  litros, tambor  de 200 litros ou a granel conforme interesse.

Aplicação: O Degomax 500 é um antiferrugem ou protetor contra ferrugem e oxidação. O Degomax 500 é  ideal  para proteção  de peças de metal sem revestimento ou pintura. Por exemplo: moldes, carrocerias, ferramentas, chapa  de aço, rolamentos  e componentes metálicos em geral.

Período de proteção: A película do Degomax 500 protege as peças metálicas por um longo período quando o armazenamento ocorre em um local coberto. Esta proteção pode aumentar  quando o Degomax 500 é  usado em conjunto um filme de LDPE ou alumínio.

Modo de aplicação: O Degomax 500 pode ser aplicado por pulverização, pincel, brocha ou imersão. Recomenda-se tirar o excesso em cada tipo de aplicação.

Remoção: O Degomax 500  deixa uma fina película oleosa que pode ser facilmente removida com a utilização de  álcool (etanol)  ou  qualquer  outro tipo de solvente.

____________________________________________________________________________________________________________

Av. Elísio Teixeira Leite, 660 – Freguesia do Ó - CEP:02801-000 – São Paulo/SP

# Text boxes

DAJAC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ÓLEO VEGETAL LTDA.

www.dajac.com.br  - dajac@dajac.com.br

TEL: 11-3993-3153 – 11-3977-3153