Boletim Técnico

Antiespumante biodegradavel

Degomax 610 é um antiespumante pronto para uso, Biodegradável, solúvel na água e utilizado em processos  dinâmicos e estáticos que geram espumas.

Composição: O Degomax 610 é  obtido  do óleo  vegetal   e acrescentado polidimetilsiloxano para manter a  sua eficiência  durante e após o processo.

Propriedades: O Degomax 610 é um líquido de viscosidade (copo Ford nº 2 de  450 - 470 cSt), densidade de 0,92 – 0,94 g/cm³ e solúvel na agua.

Benefícios: O Degomax 610 é um antiespumante  de fácil aplicação, não precisa de nenhum pré-preparo, basta agitar e  aplicar diretamente no sistema. O Degomax 610 é quimicamente inerte a grande maioria dos líquidos geradores de espuma.

Aplicação: O Degomax 610 é recomendado para  evitar a formação de espuma em sistemas de fermentação alcoólica,  tintas, soluções  poliméricas, tratamentos de efluentes e de resíduos, destilação, processos petroquímicos, etc.

Modo de Usar: O Degomax 610 deve ser aplicado na faixa de  0,3 % a 1,0% sobre o volume do sistema em processo de agitação ou estático. Para acertar o percentual adequado recomenda-se fazer teste pratico no meio formador de espuma.

Rendimento: O Degomax 610  é um líquido viscoso com composição ajustada para ocorrer inibição de espuma em repetidos ciclos de processo.

Diluentes: O Degomax 610  deve ser aplicado conforme recebido, não recomendamos  diluir o produto antes da aplicação, sob pena de perder a  sua eficiência.

Armazenamento: O Degomax 610  pode ocorrer leve decantação superficial  durante o armazenamento sendo necessário agitar o produto na embalagem  antes de retirar a  quantidade para uso.

Embalagem: O Degomax 610  é fornecido em tambores de 200 litros e a granel conforme interesse. Recomenda-se armazenar o Degomax 610 em um local coberto.

Validade: 12 meses a partir da fabricação.

# Text boxes

DAJAC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ÓLEO VEGETAL LTDA.

www.dajac.com.br  - dajac@dajac.com.br

TEL: 11-3993-3153 – 11-3977-3153

Av. Elísio Teixeira Leite, 660 – Freguesia do Ó - CEP:02801-000 – São Paulo/SP