Boletim Técnico

Antiespumante de alto rendimento

Degomax 680 é um antiespumante  pronto para uso e utilizado em processos  dinâmicos e estáticos que geram espumas. Recomenda-se adicionar no inicio do processo.

Composição: O Degomax 680 é  obtido do éster de acido graxo de origem vegetal  e acrescentado polidimetilsiloxano   para manter a  sua eficiência.

Propriedades: O Degomax 680 é um líquido de viscosidade (copo Ford nº 2 de  450 - 470 cSt), densidade de 0,96 – 0,98 g/cm³ solúvel em agua.

Benefícios: O Degomax 680 é um antiespumante   de fácil aplicação, não precisa de nenhum pré-preparo, basta agitar e  aplicar diretamente no sistema. O Degomax 680 é quimicamente inerte a grande maioria dos líquidos geradores de espuma.

Aplicação: O Degomax 680 é recomendado para  evitar à formação de espuma no início do processo  de fermentação, tintas, soluções  poliméricas, tratamentos efluentes e de resíduos, destilação, processos petroquímicos, etc.

Modo de Usar: O Degomax 680 deve ser aplicado na faixa de  0,3 % a 1,0% sobre o volume do sistema em processo de agitação ou estático. Para acertar o percentual adequado recomenda-se fazer teste pratico no meio formador de espuma.

Rendimento: O Degomax 680  é um líquido viscoso com composição ajustada para ocorrer inibição de espuma em repetidos ciclos de processo.

Diluentes: O Degomax 680  deve ser aplicado conforme recebido, não recomendamos  diluir o produto antes da aplicação, sob pena de perder a  sua eficiência.

Armazenamento: O Degomax 680  pode ocorrer leve decantação superficial  durante o armazenamento sendo necessário agitar o produto na embalagem  antes de retirar a  quantidade para uso.

Embalagem: O Degomax 680  é fornecido em bombonas de 20 litros, tambores de 200 litros ou container de 1000 litros. Recomenda-se armazenar o Degomax 680 em um local coberto.

Validade: 12 meses a partir da fabricação.

# Text boxes

DAJAC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ÓLEO VEGETAL LTDA.

www.dajac.com.br  - dajac@dajac.com.br

TEL: 11-3993-3153 – 11-3977-3153

Av. Elísio Teixeira Leite, 660 – Freguesia do Ó - CEP:02801-000 – São Paulo/SP