Boletim Técnico

Antiespumante para sistema com solvente

Degomax 760 é um antiespumante  inibidor de espuma, biodegradável e, utilizado em processos  dinâmicos e estáticos para evitar  geração bolhas e espumas no processo. Recomenda-se adicionar no inicio de processo ou na geração de espuma.

Composição: O Degomax 760 é  obtido do éster de alto peso molecular e polidimetilsiloxano e aditivado para manter a  sua eficiência  durante e após o processo.

Propriedades: O Degomax 760 é um antiespumante com  baixa  viscosidade (copo Ford nº 5 de  450 - 470 cSt), densidade de 0,92 – 0,96 g/cm³.

Benefícios: O Degomax 760 é um antiespumante  de fácil aplicação, não precisa de nenhum pré-preparo, basta adicionar  diretamente no sistema. O Degomax 760 é quimicamente inerte e dilui na grande maioria dos  solventes geradores de espuma.

Aplicação: O Degomax 760 é recomendado para  evitar a formação de espuma em processo de fermentação, tintas, soluções  poliméricas, tratamentos de efluentes, produtos acabados com solvente  e  em  processos petroquímicos, etc.

Modo de Usar: O Degomax 760 deve ser aplicado na faixa de  0,3 %  a 0,8% sobre o volume do sistema antes  da agitação ou carregamento. Para acertar o percentual adequado recomenda-se fazer teste pratico no meio formador de espuma.

Rendimento: O Degomax 760  é um antiespumante  com composição ajustada para ocorrer inibição de espuma em repetidos ciclos de processo.

Diluentes: O Degomax 760  deve ser aplicado conforme recebido, não recomendamos  diluir o produto antes da aplicação, sob pena de perder a  sua eficiência.

Armazenamento: O Degomax 760  pode ocorrer leve decantação superficial  durante o armazenamento sendo necessário agitar o produto na embalagem  antes de retirar a  quantidade para uso.

Embalagem: O Degomax 760  é fornecido em tambores de 200 litros ou em container de 1000 litros conforme interesse. Recomenda-se armazenar o Degomax 760 na sua embalagem original fechada e em um local coberto.

Validade: 12 meses a partir da fabricação.

# Text boxes

DAJAC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ÓLEO VEGETAL LTDA.

www.dajac.com.br  - dajac@dajac.com.br

TEL: 11-3993-3153 – 11-3977-3153

Av. Elísio Teixeira Leite, 660 – Freguesia do Ó - CEP:02801-000 – São Paulo/SP